Resultados del Ejercicio Unidad 1

Ejercicio 1 Con la ecuación del Empuje despejada para h, sustituya los siguientes valores y calcule

E = 500 kg

Pe = 1000 kg/m3

b = 0.5 m

h = 1.4 m

Ejercicio 2.- Con la ecuación del empuje hidrostático para una pared con dos columnas de agua, y despejada para h1 y h2.

E = 500 kg				E = 500 kg

Pe = 1000 kg/m3			Pe = 1000 kg/m3

b = 0.5 m				b = 0.5 m

h2 = 0.8 m				h1 = 1.6 m

h1 = 1.6 m				h2 = 0.75 m

Ejercicio 3.- De la ecuación de Hazem-Williams para calcular la velocidad, despejar y calcular:

a) Diámetro (D)			b) Pérdidas por fricción (hf)		c) Longitud de la tubería

v = 2.5 m/s				v = 2.5 m/s				v = 2.5 m/s

CH = 180				CH = 180				CH = 180

L = 150 m				L = 150 m				D = 0.4276 m

hf = 1 m				D = 0.4276 m				hf = 1 m

D = 0.4276 m				hf = 0.999 m				L = 150 m

Ejercicio 4.- De la ecuación de Manning para calcular la velocidad de un fluido, despejar y calcular:

a) El radio hidráulico (Rh)	b) Pérdida por fricción (hf)	c) Longitud (L)		d) Factor n

v = 2.5 m/s			v = 2.5 m/s			v = 2.5 m/s		v = 2.5 m/s

n = 0.013			n = 0.013			n = 0.013		L = 200 m

hf = 0.5 m			Rh = 0.524 m			Rh = 0.524 m		Rh = 0.524 m

L = 200 m			L = 200 m			hf = 0.5 m		hf = 0.5 m

Rh = 0.524 m			hf = 0.5 m			L = 199.97 m		n = 0.01299

Ejercicio 5.- De la ecuación para el coeficiente C de la ecuación de caudal en un vertedor parabólico, despejar y calcular la ecuación para “a”:

Considerando C = 2.6

a = 0.638

Ejercicio 6.- De esta otra ecuación para calcular C, despeje para determinar el valor de “a” y de (

a) Para calcular “a”			b) Para calcular (

( = 0.65				C = 2.6

C = 2.6					a = 0.756

a = 0.756				( = 0.65

Ejercicio 7.- De la ecuación para calcular el caudal de un vertedor trapecial, despejar y calcular:

a) El ancho de la cresta del vertedor (b)	b) Valor del tirante (h)	c) El valor de (

Q = 2 m3/s					Q = 2 m3/s			Q = 2 m3/s

( = 0.65					( = 0.65			h = 1.2 m

h = 1.2						b = 0.8 m			b = 0.8 m

g = 9.8 m/s2					g = 9.8 m/s2			g = 9.8 m/s2

b = 0.793 m					h = 1.19 m			( = 0.644

Ejercicio 8.- En la ecuación para determinar el valor de C en un vertedor triangular, despejar y calcular el valor del ángulo de abertura de la cresta del vertedor, considerando que:

C = 0.636

( = 0.65

g = 9.8 m/s2

( = 45°

Ejercicio 9.- De la ecuación para calcular el caudal con un vertedor triangular, despejar y calcular para:

a) Tirante sobre la cresta del vertedor (h)		b) El valor de C

C = 0.65						h = 1.567 m

Q = 2 m3/s						Q = 2 m3/s

h = 1.567 m						C = 0.65

Ejercicio 10.- De la ecuación de caudal, despeje y calcule para:

a) Area (a)					b) Velocidad (v)

v = 2.15 m/s					A = 0.7752 m2

Q = 1.5 m3/s					Q = 1.5 m3/s

A = 0.7752 m2					v = 2.149 m/s

Ejercicio 11.- De la ecuación de Darcy-Weisbach, despejar las diferentes incógnitas y calcular para:

a) factor de fricción (f)		b) Diámetro de tubería (D)	c) Velocidad (v)   d) Longitud (L)

hf = 0.4 m			hf = 0.4 m			hf = 0.4 m		hf = 0.4 m

D = 0.254 m			v = 2.2 m/s			g = 9.8 m/s2		g= 9.8 m/s2

v = 2.2 m/s			L = 150 m			L = 150 m		D = 0.254 m

L = 150 m			g = 9.8 m/s2			D = 0.254 m		f = 0.00274

g = 9.8 m/s2			f = 0.00274			f = 0.00274		v = 2.2 m/s

f = 0.0027			D = 0.2537 m			v = 2.2 m/s		L = 150.15 m

Ejercicio 12.- De la ecuación para calcular el coeficiente de fricción (f), despeje y calcule para:

a) Diámetro de tubería (D)		b) Velocidad del flujo (V)	c) Viscosidad del líquido (()

V = 2.5 m/s				D = 0.254 m			D = 0.254 m

f = 0.00274				f = 0.00274			f = 0.00274

( = 0.00002718 m2/s			( = 0.00002718 m2/s		V = 2.5 m/s

D = 0.2539 m				V = 2.499 m/s			( = 0.00002718

Ejercicio 13.- De la ecuación de Chezy, despeje y calcule para:

a) Coeficiente C		b) Para Radio hidráulico (Rh)	c) Para pendiente de fricción (Sf)

v = 2.5 m/s			v = 2.5 m/s			v = 2.5 m/s

Rh = 1.05 m			C = 44.5			C = 44.5

Sf = 0.003			Sf = 0.003			Rh = 1.05 m

C = 44.5			Rh = 1.052 m			Sf = 0.003

RAZONES Y PROPORCIONES

1.- Exprese la razón y proporción

a) La razón es 140 kg/ha

b) Para 40 ha ocupará 5600 kg

2.- Exprese las razones y proporciones

- 8 puercos vivos/por cada muerto

- Exprese usted con palabras lo calculado en el inciso a.

- 32 puercos morirán

3.- Exprese las razones y proporciones

- 1.4 lt/ha

- 112 litros

4.- Exprese la razón y proporción

a) 0.5 kg/ha

b) 160 ha

5.-  Exprese las razones y proporciones

1.5 mg

6.- Exprese las razones y proporciones

18 mg

7.- Exprese las razones y proporciones

18 mg

8.- Exprese las razones y proporciones

6000 ppm

9.- Exprese las razones y proporciones

20,000 ppm

10.- Exprese las razones y proporciones

75,000 ppm

PORCENTAJES

Para todos los problemas escriba los cálculos realizados

1.- 7.36 ha

2.-   a) 3 g     b) 6 g     c) 9 g

3.- 45 g

4.- 16.667%

5.- 73% materia seca y 27% agua

6.- a)  Conducción: se pierde 60 millones de m3;   b) Distribución: 70 millones de m3;

c) Aplicación: 80 millones de m3

7.- a) 83.75 kg de nitrato de amonio;   b) 115 kg de superfosfato de calcio simple;   c) 60 kg de cloruro de potasio

8.- a)  0.465 ton de azufre (i.a.) o  465 kg;   b) 0.93 ton de azufre (i.a.) o 930 kg

9.- 1.35 kg/ha de ingrediente activo

10.- a) 16 cm3 de agua para capacidad de campo y 9 cm3 de agua para punto de marchitamiento permanente.

TRIGONOMETRIA

1.- 28.28 m

2.- 	Angulo 5 = 191.85º = 191º 51’

Angulo 3 = 99.1º = 99º 06’

Area total = 15,579.6 m2 = 1.5579 ha

3.- La altura del cerro es 76.8 m y la pendiente es de 128%, lo que significa que por cada 1.28 metros de altura existe 1 m de longitud horizontal.

4.- 13.13º = 13º 08’

5.- 140.19º = 140º 11’

6.- 47.2 m

7.- 68.2º = 68º 12’

8.- 131.4º = 131º 24’